MUSTベンチマーク計算実施要領案

大妻女子大学　白澤　新潟工科大学　富永

- 対象とする風洞実験

・Hamburg Universityで実施された風洞実験を対象とする。

・LASER-Doppler Anemometry(LDA)により風速を、FIDにより濃度を測定している。

・模型の縮尺は1/75

２．	計算実施要領

以下に示す条件以外は、ガイドラインに基づいて行うこと。

（１）解析領域

・特に指定しない。

・（参考）実験を行った風洞の高さは2750mmと幅は4000mm。

・（参考）COST732 MODEL EVALUATION CASE STUDIES: APROACH AND RESULTS DRAFT May 31(以降、COST　draft)の36ページFig.3.10、Fig.3.11に解析領域の図が示されている。

（２）メッシュ分割

・特に指定しない。

・建物形状の情報については、風洞のターンテーブルの領域に相当する建物群のCADデータを別途配布するので、それに基づいてメッシュ生成等を行うこと。

・（参考）COST　draft の33ページより、直交座標を用いたモデルでは、対象建物の詳細な位置まで再現できていないとのコメントがある。風洞実験は出来る限り、フィールド実験に合わせている。（COST-MUST_DescriptionのWind Tunnel Testの項目より）

（３）流入境界条件

・流入面での平均風速，乱流エネルギーに関しては，Figure 3.8の実験値を補間して境界条件を与える。

・εは流入面でPk=εを仮定して，以下で与える。

(1)

表１　流入風速データ（NewData_UVWtke_45degree.xlsのシートApproachFlowより）

(４)	ガス供給条件

・乱流シュミット数：0.9

・トレーサーガスは、エチレンガスガスを表２の位置に設けた直径0.01mのガス排出口から、0.0424[m/s]

で供給される。

・（参考）EXCELファイル（T1 test data.xls）より

typical source/tracer flow rates during wind tunnel tests: 10 … 14 l/hour

diameter of the wall-mounted source used in the wind tunnel: 10 mm

とあるので、ここでは12 L /hourとして計算する。

12[L]×10-3=12×10-3[m3/h]　 →3.33×10-6[m3/s]

直径10mmのパイプから噴き出しているとのことなので、

3.33*10-6[m3/s]/(0.005*0.005*3.14)[m2]=0.0424[m/s]

・（参考）フィールド測定では、直径0.05mのパイプから排出されるが、風洞実験では0.01m(実スケールで0.75m)よりエタンガスが排出。

・EXCELファイル（COST-MUST_geometry data）より-45°の場合、以下のポイントから排出される。

表２　ガス供給位置

なお、無次元ガス濃度C*は、

C:Concentration

uref:the reference wind speed (流入風の高さ7.29mの風速)

H:the container height(H=2.54m)

Q:source：the volume source flow

で定義されている。

- 提出データ

・COSTのwebページで公開されているMUST_NewData.zipというファイルの中のNewData_Dispersion.xls、NewData_UVWtke_45degree.xlsの中のMatchConc、MatchHorizontal、MatchVerticalというシートに入れて提出すること。

４.その他

・このデータを使って論文を書く場合は、以下のことに注意してください。

just remember to mention the authors of the data sets

・field data: Dugway Proving Gound / US Army;

・wind tunnel data: EWTL（Environmental Wind Tunnel Laboratory of Hamburg Univ.) and please don't forget to mention COST Action 732 as well.